INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY

SERIA LOGIX - IW 255 i PERFORMA

STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE

STEROWANIE CZASOWE

FILTR

tel. 0 885 400 700

www.osmo.pl

Sterowniki serii Log ix

Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy pozwalający wykonać siedmiodniową (dzień tygodnia) regenerację lub maksymalnie 99 regeneracji dziennych. Ten sterownik może pracować z dwoma typami urządzeń: zmiękczaczem lub filtrem trzycyklowym.

Sterownik 760 - sterownik elektronicznie mierzący objętość którego regeneracja oparta jest o zużycie wody przez użytkownika. Standardową cechą tego sterownika jest nadpisywanie kalendarza.

Seria Logix może pracować z dwoma seriami zaworów tj.: 255 i Performa.

Włączenie początkowe

Włączenie  początkowe - (wałek przechodzi  do  pozycji pracy)

•	Przy początkowym włączeniu wałek powinien obrócić się do pozycji pracy - filtracji (HOME)

•	Obrócenie wałka do pozycji pracy może zabrać 1 - 2 minut

•	Dopóki wałek nie obróci się do pozycji pracy wyświetlany będzie napis Err3

•	Jeżeli trwa to dłużej niż 2 minuty, sprawdź czy silnik obraca wałek. Jeśli nie obraca, to skontaktuj się z serwisem

Instrukcja krok-po-kroku uruchomienia początkowego

Krok 1: programowanie wielkości systemu

•	Wprowad wielkość systemu - objętość żywicy - w litrach

•	Użyj przycisków UP i DOWN do ustawienia wartości objętości żywicy

•	Wybierz objętość najbardziej zbliżoną do twojej aktualnej wielkości systemu

•	Aby wybrać pracę filtrowania trzycyklowego - naciśnij przycisk DOWN aż na wyświetlaczu pojawi się „F"

•	Naciśnij przycisk SET aby zaakceptować objętość systemu którą wybrałeś

•	Jeżeli zostaną zaprogramowane niewłaściwe ustawienia, zobacz „Zerowanie sterownika" w sekcji niżej

Ten  krok  może  być   wykonany przez  dostawcę systemu. W tym przypadku przejdź do kroku 2.

Krok 2: programowanie czasu dnia

•	Ustaw poprawny czas dnia (na wyświetlaczu mruga „12:00")

•	Użyj przycisków UP i DOWN do ustawienia właściwego czasu dnia

•	naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić czas dnia i przejść do następnego parametru

Krok 3: ustawienie dnia tygodnia

•	Ustawienie dnia tygodnia

•	Naciśnij przycisk SET by sprawić, aby mrugała strzałka pod SU

•	Użyj przycisków UP i DOWN aby przesunąć strzałkę pod właściwy dzień tygodnia (SU - niedziela, MO -poniedziałek, TU - wtorek, WE - środa, TH -czwartek, FR - piątek, SA - sobota)

•	Naciśnij przycisk set aby zaakceptować i przejść do następnego parametru

Po krokach 1-3 sterownik będzie pracował w większości systemów. Przejdź do kroku 4 dla uzupełnienia ustawień twojego systemu

Aby wyjść z trybu programowania, odczekaj 30 sekund i sterownik przejdzie automatycznie do trybu normalnej pracy

Krok 4: ustawienie czasu regeneracji

•	Ustawienie czasu regeneracji

•	Domyślnym czasem regeneracji jest godzina 2:00 w nocy aby zaakceptować ten czas naciśnij przycisk DOWN by przejść do kroku 5

•	Aby zmienić czas regeneracji naciśnij przycisk SET powodując mruganie 2:00

•	Użyj przycisków UP i DOWN by ustawić żądany czas regeneracji

•	Naciśnij przycisk SET by zaakceptować czas i przejść do następnego parametru

Krok   5:    ustawienie   dni   regeneracji   (tylko sterownik 740)

•	Jeżeli używasz sterownika 760 - przejdź do kroku 5a

•	Ustawienie ilości dni między regeneracjami (częstotliwości regeneracji)

•	Domyślnym czasem są 3 dni

•	Dni mogą być ustawione od 1/2 (.5) do 99 dni

•	Aby to zmienić naciśnij przycisk SET powodując mruganie cyfry „3" na wyświetlaczu

•	Użyj przycisków UP i DOWN by wybrać żądaną ilość dni

•	Naciśnij przycisk SET aby zaakceptować częstotliwość regeneracji i przejść do następnego kroku

Aby użyć opcji timera 7-dniowego skontaktuj się z serwisem

Krok 5a: ustawienie nadpisywania kalendarza (tylko sterownik 760)

•	Jeśli używasz sterownika 740 przejdź do kroku 6

•	Ustawienie liczby dni dla nadpisania kalendarza w trybie pracy na żądanie

•	„0" dni jest wartością domyślną dla nadpisania kalendarza

•	Dni mogą być ustawione od 1/2 (.5) do 99 dni

•	Aby to zmienić naciśnij przycisk SET powodując mruganie cyfry „0" na wyświetlaczu

•	Użyj przycisków UP i DOWN by wybrać żądaną ilość dni

•	Naciśnij przycisk SET aby zaakceptować częstotliwość regeneracji i przejść do następnego kroku

Krok     6:      ustawienie     ilości     soli     (ilości regenerantu)

•	Ustawienie żądanej ilości soli

•	Domyślnym ustawieniem jest „S" dla standardowego zasolenia

•	W sterownikach 740 i 760 dostępne są 3 ustawienia soli

o „S" - sól standardowa - około 9 funtów żywicy / stopę sześcienną wody (120 gramów żywicy / litr wody) o    „H" -

wysoka sól - około 15 funtów żywicy

/ stopę sześcienną wody (200 gramów żywicy / litr wody) o     „L" - niska sól -

około 3 funtów żywicy /

stopę    sześcienną  wody    (40    gramów żywicy / litr wody)

•	Aby zmienić ustawienia soli naciśnij przycisk SET i użyj przycisków UP i DOWN by zmienić wartość do żądanego ustawienia

•	Naciśnij przycisk SET by zaakceptować ustawienie i przejść do następnego parametru

Krok 7: szacowana pojemność

Pojemność     systemu     jest     wyświetlana    w całkowitych    kilogramach    twardości    usuniętej przed tym, jak wymagana jest regeneracja Wartość jest wyliczana z wejściowej dla systemu objętości żywicy i soli

Wyświetlana      pojemność      jest      wartością sugerowaną tak jak zaleca producent żywicy W    sterowniku    740    pojemność    jest    tylko wyświetlana dla celów informacyjnych - wartość ta nie powinna (i nie może) być zmieniana Aby   zmienić   pojemność   w   sterowniku   760 naciśnij   przycisk SET aby wartość domyślna pojemności zaczęła mrugać. Użyj przycisków UP i DOWN by zmienić żądaną pojemność Naciśnij    przycisk    SET    aby    zaakceptować ustawienie i przejść do następnego parametru

Jeśli używasz sterownika 740, programowanie jest zakończone - sterownik przejdzie do normalnego trybu pracy.

Krok 8: wprowadzenie twardości

•	Wprowadź twardość wody wchodzącej do instalacji w mg/l CaCO3

•	By zmienić twardość naciśnij przycisk SET by sprawić aby cyfry mrugały. Użyj przycisków UP i DOWN aby ustawić właściwą twardość

•	Naciśnij przycisk SET by zaakceptować wprowadzoną wartość twardości.

•	Sterownik powróci teraz do normalnego trybu pracy

Początkowe programowanie systemu jest teraz zakończone.  Sterownik powróci teraz do normalnego trybu pracy.

Aby wykonać procedurę startową systemu, zawierającą: płukanie wsteczne, zasysanie solanki i napełnianie zbiornika solanki, przejdź do procedury regeneracji ręcznej.

Procedura regeneracji ręcznej

Inicjalizacja regeneracji ręcznej:

•	Naciśnij    jednokrotnie     przycisk     REGEN     aby
zapoczątkować regenerację opóźnioną

o    System   zregeneruje   się   przy   następnym czasie regeneracji (2:00) o    Zostanie

wyświetlony    mrugający    symbol regeneracji (recycle)

•	Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk REGEN  przez 5 sekund      by     zainicjalizować      natychmiastową regenerację ręczną. Symbol regeneracji (recycle) zapali się na stałe

•	Po rozpoczęciu regeneracji naciśnij przycisk REGEN ponownie by zainicjalizować drugą regenerację ręczną. Wyświetli się symbol X2 wskazując, że druga regeneracja czeka w kolejce (nie dotyczy urządzeń nowouruchamianych)

W czasie regeneracji:

•	Wyświetlane jest „C#" wskazujące bieżący cykl

•	Całkowity czas   regeneracji jest wyświetlany na ekranie

•	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET by wyświetlić aktualny czas do końca cyklu

Aby przesunąć cykle regeneracji:

•	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET - wyświetli się aktualny czas cyklu

•	Jednocześnie   naciśnij   przyciski   SET   i   UP   by przesunąć cykl

o    Wyświetlona zostanie   klepsydra w czasie gdy wałek będzie się obracał o    Gdy   wałek

osiągnie    następny   cykl    na wyświetlaczu pojawi się „C2"

•	Powtarzaj   sekwencję przycisków SET i   UP   by
przejść przez każdy cykl

Cykle regeneracji

•	C1 - płukanie wsteczne

•	C2    -    pobieranie    solanki    /   wolne    płukanie (nieużywane w trybie filtra)

•	C3 - wolne płukanie (nieużywane w trybie filtra)

•	C4 - pauza systemowa (do rozprężenia zbiornika)

•	C5 - szybkie płukanie - cykl 1

•	C6 - płukanie wsteczne - cykl 2 (nieużywane w trybie filtra)

•	C7 - szybkie płukanie - cykl 2 (nieużywane w trybie filtra)

•	C8 - uzupełnianie wodą zbiornika soli (nieużywane w trybie filtra)

Procedura regeneracji ręcznej i płukania żywicy została zakończona

•	Należy do zbiornika soli nalać 10 litrów wody

•	Na wyświetlaczu będzie się naprzemiennie wyświetlać: aktualna godzina i ilość wody uzdatnionej (w m3) możliwej do wykorzystania do czasu następnej regeneracji

Zerowanie sterownika (dotyczy tylko urządzeń używanych

Niezaprogramowany sterownik po wyzerowaniu

ADV wyzerowac usiawiema sierowniKa:

1.	Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski SET i DOWN przez 5 sekund

2.	Wyświetli się H0. Wyświetli się również ustawiona objętość żywicy (lub tryb „F")

3.	Jeżeli wyświetli się wartość inna niż „H0", to użyj przycisku UP przestawiając wartości tak długo, aż wyświetli się „H0"

4.	Aby wyzerowac sterownik naciśnij i przytrzymaj przycisk SET na 5 sekund

5.	Sterownik zostanie wyzerowany do stanu nie zaprogramowanego

6.	Przejd do części „Instrukcja krok-po-kroku uruchomienia początkowego" tej instrukcji by zreprogramować sterownik

OSTRZEŻENIE: Wyzerowanie sterownika usunie wszystkie informacje zawarte w jego pamięci. Spowoduje to, że będziesz musiał reprogramować sterownik całkowicie od początku.

Dalsze instrukcje   programowania i   ustawiania można uzyskać w   serwisie dostawcy.